UZAICINĀJUMS  PRETENDENTIEM

IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS

Daugavpils pašvaldības iestāde “Latviešu kultūras centrs”, reģ. Nr. 90000077556,  aicina pretendentus iesniegt piedāvājumus būvuzraudzības pakalpojumu veikšanai sakarā ar plānotajiem Vienības nama – Latviešu kultūras centra 3.stāva Baltās zāles un 4.stāva telpu renovācijas būvdarbiem, projekts LLB-1-072 (“Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana”).

Piedāvājumi iesniedzami Latviešu kultūras centrā (Rīgas iela 22a, Daugavpils) vai arī elektroniskā veidā: vnams@apollo.lv ;

Kontaktpersonas: R.Osmane, mob. 29192953

S.Maskaļova, mob. 29146780

Iesniegšanas datums: 02.augusts 2012.gads, līdz plkst. 10:00;

Iesniedzamie dokumenti:

- Pretendenta piedāvājums.

- Komersanta reģistrācijas apliecība.

- Pretendenta piedāvātā būvuzrauga sertifikāta kopija.

- Pretendenta būvuzraudzības pieredzi apliecinošs saraksts.

Tehniskā specifikācija

“Vienības nama – Latviešu kultūras centra 3.stāva Baltās zāles un 4. stāva renovācijas” būvuzraudzības veikšanai.

1. Darba uzdevums.

Nodrošināt būvuzraudzības pakalpojumus, ievērojot Latvijas būvnormatīvu  LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” un saskaņā ar norādītajiem būvdarbu apjomiem.

2. Būvdarbu apjomi.

|  | Objekta adrese: Rīgas iela 22A,Daugavpils |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lokālā tāme Nr. | 0-1 |  |
|  | Tāme sastādīta 20__.gada vidējās tirgus cenās. |  |  |
| 0-1 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi AR-2,AR-3 |  |  |
|  | 3.Stāvs |  |  |
| 1 | Starpsienu konstrukciju demontāža un būvgružu novākšana AR-2 | m3 |  |
| 2 | Jaunu ailu izveidošana demontāža un būvgružu novākšana AR-2 | m3 |  |
| 3 | Durvju demontāža AR-2 | gb. | 2 |
| 4 | Grīdu paaugstinājumu demontāža AR-2 | m2 |  |
| 5 | Piekārto griestu dsemontāža AR-2 | m2 |  |
| 6 | Grīdas pamatnes un seguma demontāža AR-2 | m2 | 132,62 |
| 7 | Antresola un kāpņu demontāža AR-2 | m3 | - |
|  | 4.Stāvs |  |  |
| 1 | Starpsienu konstrukciju demontāža un būvgružu novākšana AR-3 | m3 | 5,25 |
| 2 | Durvju demontāža AR-3 | gb. | 12 |
| 3 | Piekārto griestu dsemontāža AR-3 | m2 | 90,00 |
| 4 | Grīdas pamatnes un seguma demontāža AR-3 | m2 | 308,62 |
| 5 | Būvgružu un sadzīves atkritumu savākšana un transportēšana uz pārstrādi | m3 | 61,17 |
| 0-1 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi AR-2,AR-3 | kopā: | 61,17 |
|  | Lokālā tāme Nr. | 0-2 |  |
|  | Tāme sastādīta 20__.gada vidējās tirgus cenās. |  |  |
| 0-2 | Būvobjekta uzturēšanas izmaksas |  |  |
| 1 | Celtniecības modulis 1 gab | mēneši | 1 |
| 2 | Ofisa modulis 1 gab. | mēneši | 1 |
| 3 | Celtniecības modulis inventāram 1.gab. | mēneši | 1 |
| 4 | Būvlaukuma apsardze | mēneši |  |
| 5 | Atkritumu konteineri 1 gab. | mēneši | 1 |
| 6 | Būvtāfeles izgatavošana un montāža | gb. |  |
| 7 | Pacēlāja līdz 500 kg atvešana un montāža | gb. |  |
| 8 | Maksa par pacēlāja līdz 500 kg ekspluatāciju | mēneši | 1 |
| 9 | Pacēlāja līdz 500 kg demontāža un aizvešana | gb. |  |
| 10 | Projekta un būvdarbu vadītājs | mēneši | 1 |
| 11 | Maksa par elektroenerģiju | mēn. | 1 |
| 0-2 | Būvobjekta uzturēšanas izmaksas | mēneši | 1 |

TĀMES

|  | Objekta nosaukums:Vienības Nama-Latviešu kultūras centra 3.un 4.stāva telpu renovācijas tehniskais projekts |  |
| --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vien | Apjomi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Objekta nosaukums:Vienības Nama-Latviešu kultūras centra 3.un 4.stāva telpu renovācijas tehniskais projekts |  |  |
|  | Objekta adrese: Rīgas iela 22A,Daugavpils |  |  |
|  | Renovācijas būvdarbi | m2 | 441,24 |
|  | Lokālā tāme Nr. | 1-1 |  |
|  | Tāme sastādīta 20__.gada vidējās tirgus cenās. |  |  |
| 5 | Griestu apdare 3.stāvā AR-4 |  |  |
| 1 | Riģipša griestu apšuvuma montāža | m2 | 8,80 |
|  | Horizontālie profili | m | 8,80 |
|  | Vertikālie profili | m | 22,00 |
|  | Ģipškartona apšuvums | m2 | 9,68 |
|  | Ģipškartona stiprināšanas skrūves | t.gab. | 0,22 |
|  | Šuvju nolīmēšanas lenta | m | 8,80 |
| 2 | Griestu virsmas attīrīšana, gruntēšana | m2 | 124,36 |
| 4 | Griestu apmetuma izveidošana | m2 | 124,36 |
|  | Apmetuma profili | m | 373,08 |
|  | Apmetuma sastāvs | 30 kg | 149,23 |
| 3 | Apmestu griestu līdzināšana un sagatavošana apdarei | m2 | 124,36 |
|  | Rupjā špaktele (25 kg) | 25kg | 8,95 |
|  | Smalkā špaktele (28 kg) | 28kg | 7,99 |
| 4 | Griestu virsmas attīrīšana, gruntēšana | m2 | 76,00 |
| 5 | Griestu ģipša veidojumu restaurācija | m2 | 76,00 |
|  | Špaktelēšanas sastāvs koka virsmām | kg | 22,80 |
| 6 | Griestu špaktelēšana pirms krāsošanas | m2 | 133,16 |
|  | Špaktelēšanas sastāvs | 25 kg | 10,65 |
| 7 | Griestu gruntēšana | m2 | 133,16 |
|  | Grunts krāsa | kg | 33,29 |
| 8 | Griestu krāsošana | m2 | 133,16 |
|  | Ūdens emulsijas krāsa | kg | 53,26 |
| 9 | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 10 | Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas | % |  |
| 5 | Griestu apdare 3.stāvā AR-4 | kopā: | 133,16 |
| 6 | Sienu apdare 3.stāvā AR-4 |  |  |
| 1 | Sienu virsmas attīrīšana, gruntēšana | m2 | 181,00 |
| 3 | Sienu apmetuma remonts un atjaunošana | m2 | 181,00 |
|  | Apmetuma profili | m | 543,00 |
|  | Apmetuma sastāvs | 30 kg | 217,20 |
| 2 | Apmestu griestu līdzināšana un sagatavošana apdarei | m2 | 181,00 |
|  | Rupjā špaktele (25 kg) | 25kg | 13,03 |
|  | Smalkā špaktele (28 kg) | 28kg | 11,64 |
| 3 | Sienu špaktelēšana | m2 | 181,00 |
|  | Špaktelēšanas sastāvs | 25 kg | 14,48 |
| 4 | Sienu gruntēšana | m2 | 181,00 |
|  | Grunts krāsa | kg | 45,25 |
| 5 | Sienu krāsošana | m2 | 181,00 |
|  | Ūdens emulsijas krāsa | kg | 72,40 |
| 6 | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 7 | Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas | % |  |
| 6 | Sienu apdare 3.stāvā AR-4 | kopā: | 181,00 |
| 7 | Grīdu izbūve 3.stāvā AR-4 |  |  |
| 1 | Koka latojuma izveidošana | m2 | 133,70 |
|  | Koka latas 100x50 mm | m3 | 1,47 |
|  | Naglas un skrūves | kg | 33,43 |
| 2 | Latojuma apstrāde ar antiseptiķu un antipirēna sastāvu | m2 | 40,11 |
|  | Antiseptisks un antipirēna sastāvs | kg | 20,06 |
| 3 | Siltuma izolācijas ieklāšana | m2 | 133,70 |
|  | Siltuma izolācijas putu polistirēns b=50 mm | m2 | 147,07 |
| 4 | Saplākšņa pamatnes izveidošana | m2 | 133,70 |
|  | Splāksnis,b=22 mm | m2 | 140,39 |
|  | Naglas un skrūves | kg | 33,43 |
| 5 | Parketa grīdas seguma izbūve | m2 | 133,70 |
|  | Parkolāgs | m2 | 133,70 |
|  | Līme | kg | 66,85 |
|  | Parketa dēlīšu grīdas segums 30 % no kopējā apjoma | m2 | 44,12 |
| 6 | Koka grīdlīstes h=100mm izbūve | m | 56,00 |
|  | Grīdlīste krāsota vai lakota | m | 61,60 |
| 7 | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 8 | Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas | % |  |
| 7 | Grīdu izbūve 3.stāvā AR-4 | kopā: | 133,70 |
|  | 4.stāvs |  |  |
| 8 | Starpsienu un sienu apšuvumu montāža 4.stāvs AR-5 |  |  |
|  | Starpsienu SS 1 montāža | m2 | 6,60 |
| 1 | Starpsienu montāža | m2 | 6,60 |
|  | Horizontālie profili | m | 6,60 |
|  | Vertikālie profili | m | 16,50 |
|  | Ģipškartona apšuvums | m2 | 29,04 |
|  | Akmens vates Paroc UNS izolācija b=50 mm | m2 | 6,60 |
|  | Ģipškartona apšuvums | m2 | 29,04 |
|  | Ģipškartona stiprināšanas skrūves | t.gab. | 0,66 |
|  | Šuvju nolīmēšanas lenta | m | 13,20 |
|  | Sienu vienpusēja apšuvuma SS 4 montāža | m2 | 166,50 |
| 2 | Starpsienu montāža | m2 | 166,50 |
|  | Horizontālie profili | m | 166,50 |
|  | Vertikālie profili | m | 416,25 |
|  | Akmens vates Paroc UNS izolācija b=50 mm | m2 | 166,50 |
|  | Ģipškartona apšuvums | m2 | 366,30 |
|  | Ģipškartona stiprināšanas skrūves | t.gab. | 16,65 |
|  | Šuvju nolīmēšanas lenta | m | 166,50 |
|  | Sienu divpusēja apšuvuma SS 5 montāža | m2 | 15,00 |
| 3 | Starpsienu montāža | m2 | 30,00 |
|  | Horizontālie profili | m | 30,00 |
|  | Vertikālie profili | m | 75,00 |
|  | Akmens vates Paroc UNS izolācija b=50 mm | m2 | 30,00 |
|  | Ģipškartona apšuvums | m2 | 66,00 |
|  | Ģipškartona stiprināšanas skrūves | t.gab. | 1,50 |
|  | Šuvju nolīmēšanas lenta | m | 30,00 |
| 1 | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 2 | Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas | % |  |
| 8 | Starpsienu un sienu apšuvumu montāža 4.stāvs AR-5 | kopā: | 188,10 |
| 9 | Griestu apdare 4.stāvā AR-5 |  |  |
| 1 | Riģipša griestu apšuvuma montāža | m2 | 88,68 |
|  | Horizontālie profili | m | 88,68 |
|  | Vertikālie profili | m | 221,70 |
|  | Ģipškartona apšuvums | m2 | 97,55 |
|  | Ģipškartona stiprināšanas skrūves | t.gab. | 2,22 |
|  | Šuvju nolīmēšanas lenta | m | 88,68 |
| 2 | Akustisko piekārto griestu sistēma | m2 | 113,05 |
|  | Piekares elementi | gb. | 78,51 |
|  | Griestu nesošie profili | m | 565,25 |
|  | Akustisko griestu plātnes Ecophon Master Gamma (600x600 mm) | m2 | 113,05 |
| 3 | Akustisko piekārto griestu sistēma | m2 | 18,16 |
|  | Piekares elementi | gb. | 12,61 |
|  | Griestu nesošie profili | m | 90,80 |
|  | Akustisko griestu plātnes Ecophon Master Alpha (600x600 mm) | m2 | 18,16 |
| 4 | Akustisko piekārto griestu sistēma | m2 | 111,69 |
|  | Piekares elementi | gb. | 77,56 |
|  | Griestu nesošie profili | m | 558,45 |
|  | Akustisko griestu plātnes Ecophon Master Alpha (600x1200 mm) | m2 | 111,69 |
| 5 | Griestu špaktelēšana pirms krāsošanas | m2 | 88,68 |
|  | Špaktelēšanas sastāvs | 25 kg | 7,09 |
| 6 | Griestu gruntēšana | m2 | 88,68 |
|  | Grunts krāsa | kg | 22,17 |
| 7 | Griestu krāsošana | m2 | 88,68 |
|  | Ūdens emulsijas krāsa | kg | 35,47 |
| 8 | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 9 | Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas | % |  |
| 9 | Griestu apdare 4.stāvā AR-5 | kopā: | 331,58 |
| 10 | Sienu apdare 4.stāvā AR-5 |  |  |
| 1 | Riģipša sienu apšuvuma montāža | m2 | 331,10 |
|  | Horizontālie profili | m | 331,10 |
|  | Vertikālie profili | m | 827,75 |
|  | Akmens vates Paroc UNS izolācija b=50 mm | m2 | 331,10 |
|  | Ģipškartona apšuvums | m2 | 728,42 |
|  | Ģipškartona stiprināšanas skrūves | t.gab. | 8,28 |
|  | Šuvju nolīmēšanas lenta | m | 331,10 |
| 2 | Sienu virsmas attīrīšana, gruntēšana | m2 | 504,23 |
| 4 | Sienu apmetuma remonts un atjaunošana | m2 | 504,23 |
|  | Apmetuma profili | m | 1512,69 |
|  | Apmetuma sastāvs | 30 kg | 605,08 |
| 3 | Apmestu griestu līdzināšana un sagatavošana apdarei | m2 | 504,23 |
|  | Rupjā špaktele (25 kg) | 25kg | 36,30 |
|  | Smalkā špaktele (28 kg) | 28kg | 32,41 |
| 4 | Hidroizolācijas mastikas ieklāšana | m2 | 3,10 |
|  | Hidroizolācijas materiāls-mastika | m2 | 3,41 |
| 5 | Sienas flīžu iestrāde | m2 | 3,10 |
|  | Flīžu līme | 25 kg | 0,62 |
|  | Flīzes | m2 | 3,26 |
|  | Šuvju aizpildīšanas sastāvs | 25 kg | 0,12 |
| 6 | Sienu špaktelēšana | m2 | 835,33 |
|  | Špaktelēšanas sastāvs | 25 kg | 66,83 |
| 7 | Sienu gruntēšana | m2 | 835,33 |
|  | Grunts krāsa | kg | 208,83 |
| 8 | Sienu krāsošana | m2 | 835,33 |
|  | Ūdens emulsijas krāsa | kg | 334,13 |
| 9 | Akustisko sienu sistēma | m2 | 39,96 |
|  | Stiprināšanas elementi | gb. | 27,75 |
|  | Sienu nesošie profili | m | 199,80 |
|  | Akustisko sienu plātnes Ecophon Wall Panel System | m2 | 39,96 |
| 10 | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 11 | Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas | % |  |
| 10 | Sienu apdare 4.stāvā AR-5 | kopā: | 838,43 |
| 11 | Grīdu izbūve 4.stāvā AR-5 | m2 | 311,75 |
| 1 | Koka latojuma izveidošana | m2 | 316,23 |
|  | Koka latas 100x50 mm | m3 | 3,48 |
|  | Naglas un skrūves | kg | 79,06 |
| 2 | Latojuma apstrāde ar antiseptiķu un antipirēna sastāvu | m2 | 94,87 |
|  | Antiseptisks un antipirēna sastāvs | kg | 47,44 |
| 3 | Siltuma izolācijas ieklāšana | m2 | 316,23 |
|  | Siltuma izolācijas putu polistirēns b=50 mm | m2 | 347,85 |
| 4 | Saplākšņa pamatnes izveidošana | m2 | 316,23 |
|  | Splāksnis,b=22 mm | m2 | 332,04 |
|  | Naglas un skrūves | kg | 79,06 |
| 5 | Linoleja grīdas izbūve | m2 | 307,27 |
|  | Līme | kg | 153,64 |
|  | Linoleja grīdas segums | m2 | 338,00 |
| 6 | Hidroizolācijas mastikas ieklāšana | m2 | 4,48 |
|  | Hidroizolācijas materiāls-mastika | m2 | 4,93 |
| 7 | Flīžu grīdas izbūve | m2 | 4,48 |
|  | Flīžu līme | 25 kg | 0,90 |
|  | Flīzes | m2 | 4,70 |
|  | Šuvju aizpildīšanas sastāvs | 25 kg | 0,18 |
| 8 | Flīžu grīdas kājlīstes h=100 mm izbūve | m | 12,30 |
|  | Flīžu līme | 25 kg | 0,37 |
|  | Listellas | m | 13,53 |
|  | Šuvju aizpildīšanas sastāvs | 25 kg | 0,11 |
| 9 | Koka grīdlīstes h=100mm izbūve | m | 326,60 |
|  | Grīdlīste krāsota vai lakota | m | 359,26 |
| 10 | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 11 | Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas | % |  |
| 11 | Grīdu izbūve 4.stāvā AR-5 | kopā: | 311,75 |
| 12 | Durvis AR |  |  |
| 1 | Jauno durvju montāža | kpl. | 8 |
|  | D-3 koka durvis ar stiklojumu 1540 x 2520 divviru | kpl. | 1 |
|  | D-11 koka durvis 830 x 1620 Kreisās | kpl. | 1 |
|  | D-12 koka durvis 1000 x 2070 Labās | kpl. | 1 |
|  | D-12 koka durvis 1000 x 2070 Kreisās | kpl. | 1 |
|  | D-13 koka durvis 880 x 2050 Labās | kpl. | 2 |
|  | D-14 koka durvis 1000 x 2160 Labās | kpl. | 1 |
|  | D-15 koka durvis 1260 x 2070 divviru | kpl. | 1 |
|  | Makroflex | gb. | 8 |
| 2 | Durvju vērtņu un atslēgu likšana | kpl. | 8 |
|  | Rokturi | kpl. | 8 |
|  | Atslēgas | kpl. | 8 |
| 3 | Durvju kleidu montāža | m | 255,00 |
|  | Durvju apamales b=90 mm | m | 280,5 |
|  | Dībeļi durvju apmalu stiprināšanai | gb. | 1275 |
|  | Durvju restaurācija ARD-2 |  |  |
| 4 | RD-6 krāsotu durvju restaurācija 1145 x 2000 Labās | kpl. | 1 |
|  | Stobrviras | gb. | 2 |
|  | Durvju aplodas b=70 mm | m | 9,24 |
| 5 | RD-13 krāsotu durvju ar stiklojumu restaurācija 770 x 2130 Labās | kpl. | 1 |
|  | Stobrviras | gb. | 2 |
|  | Durvju aplodas b=70 mm | m | 5,35 |
| 6 | RD-14 krāsotu durvju ar stiklojumu restaurācija 1000 x 2050 Labās | kpl. | 1 |
|  | Stobrviras | gb. | 3 |
|  | Durvju aplodas b=100 mm | m | 5,23 |
| 7 | RD-15 krāsotu durvju restaurācija 800 x 2050 Labās | kpl. | 1 |
|  | Stobrviras | gb. | 2 |
| 8 | RD-16 krāsotu durvju restaurācija 1000 x 2050 Labās | kpl. | 1 |
|  | Stobrviras | gb. | 2 |
|  | Durvju aplodas b=75 mm | m | 5,18 |
|  | Durvju aplodas b=100 mm | m | 5,18 |
| 9 | RD-17 krāsotu durvju restaurācija 980 x 2050 Labās | kpl. | 1 |
|  | Stobrviras | gb. | 2 |
|  | Durvju aplodas b=75 mm | m | 10,36 |
| 10 | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 11 | Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas | % |  |
|  |  |  | 59,54 |
| 12 | Durvis AR | kopā: | 14 |
|  | Renovācijas būvdarbi | kopā: |  |

SANTEHNIKA

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vien | Apjomi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Tāme Nr. | 1-2 |  |
|  |  | Tāmes izmaksas Ls |  |
| 1-2 | Apkures montāža AVK |  |  |
|  | 1.kārta |  |  |
| 1 | Ventiļu,aizbīdņu un regulējošo bventiļu montāža | gb. | 100 |
|  | Termostatiskais ventilis RTD-N 25 "Danfoss" | gb. | 20 |
|  | Termostata galviņa RTD 3640 "Danfoss" | gb. | 20 |
|  | Aizbīdnis RMMS 25 | gb. | 11 |
|  | Aizbīdnis RMMS 32 | gb. | 8 |
|  | Aizbīdnis RMMS 40 | gb. | 1 |
|  | Regulējošais ventilis Ø 25 "Hydrokontrol" | gb. | 11 |
|  | Regulējošais ventilis Ø 32 "Hydrokontrol" | gb. | 8 |
|  | Regulējošais ventilis Ø 40 "Hydrokontrol" | gb. | 1 |
|  | Ventilis c/v tukšošanai | gb. | 20 |
| 2 | Cauruļvadu izolācijas montāža | m | 106,00 |
|  | Akmens vates cilindri ar alumīnija folijas segumu PV-AE Ø 35 δ=40 mm | m | 20,00 |
|  | Akmens vates cilindri ar alumīnija folijas segumu PV-AE Ø 42 δ=40 mm | m | 30,00 |
|  | Akmens vates cilindri ar alumīnija folijas segumu PV-AE Ø 48 δ=40 mm | m | 6,00 |
|  | Akmens vates cilindri ar alumīnija folijas segumu PV-AE Ø 60 δ=40 mm | m | 30,00 |
|  | Akmens vates cilindri ar alumīnija folijas segumu PV-AE Ø 76 δ=40 mm | m | 20,00 |
| 3 | Izolācijas stiprināšanas palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 4 | Apkures sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kpl. | 1 |
| 5 | Santehniskie palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 6 | Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas | % |  |
| 1-2 | Apkures montāža AVK | kopā: | 106,00 |
|  | Tāme Nr. | 1-4 |  |
|  |  | Tāmes izmaksas Ls |  |
| 1-4 | Aukstais ūdensvads Ū1 |  |  |
| 1 | Noslēgventiļu,automātisko atgaisotāju montāža | gb. | 2 |
|  | Noslēgarmatūra – lodveida ventilis | gab. | 2 |
| 2 | Cauruļvadu turētāju montāža | gb. | 8 |
|  | Cauruļvadu turētāji | gb. | 8 |
| 3 | Cauruļvadu montāža | m | 15,00 |
|  | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin. un apvalkizolāciju, piem. Unipipe » | m | 15,00 |
|  | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin. , piem. Unipipe », ar pretkondensāta izolāciju δ=9mm (stāvvads) | m |  |
| 4 | Cauruļvadu fasondaļas | kpl. | 1 |
| 5 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | m | 15,00 |
| 6 | Pievienojums esošam stāvvadam | vieta | 2 |
|  | Pievienojuma materiāli | kpl. | 2 |
| 7 | Ūdens apgādes sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kpl. | 1 |
| 8 | Santehniskie palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 9 | Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas | % |  |
| 1-4 | Aukstais ūdensvads Ū1 | kopā: | 15,00 |
|  | Tāme Nr. | 1-5 |  |
|  |  | Tāmes izmaksas Ls |  |
| 1-5 | Karstais ūdensvads T3,T4 |  |  |
| 1 | Noslēgventiļu,automātisko atgaisotāju montāža | gb. | 1 |
|  | Noslēgarmatūra – lodveida ventilis | gab. | 1 |
| 2 | Cauruļvadu turētāju montāža | gb. | 11 |
|  | Cauruļvadu turētāji | gb. | 11 |
| 3 | Cauruļvadu montāža | m | 21,00 |
|  | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin. un apvalkizolāciju, piem. Unipipe » | m | 12,00 |
|  | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin. , piem. Unipipe », ar pretkondensāta izolāciju δ=13mm (stāvvads) | m | 9,00 |
|  | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin. , piem. Unipipe », ar pretkondensāta izolāciju δ=20mm (stāvvads) | m |  |
| 4 | Cauruļvadu fasondaļas | kpl. | 1 |
| 5 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | m | 21,00 |
| 4 | Pievienojums esošam stāvvadam | vieta | 4 |
|  | Pievienojuma materiāli | kpl. | 4 |
| 5 | Ūdens apgādes sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kpl. | 1 |
| 6 | Santehniskie palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 7 | Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas | % |  |
| 1-5 | Karstais ūdensvads T3,T4 | kopā: | 21,00 |
|  | Tāme Nr. | 1-6 |  |
|  |  | Tāmes izmaksas Ls |  |
| 1-6 | Ugunsdzēsības ūdensvads U2 |  |  |
| 1 | Noslēgventiļu,automātisko atgaisotāju montāža | gb. | 1 |
|  | Noslēgarmatūra – lodveida ventilis | gb. | 1 |
| 2 | Cauruļvadu turētāju montāža | gb. | 3 |
|  | Cauruļvadu turētāji | gb. | 3 |
| 3 | Cauruļvadu montāža | m | 6,00 |
|  | Ūdensvada cinkota tērauda caurules PN10 ar stiprinājumiem | m | 6,00 |
| 4 | Cauruļvadu fasondaļas | kpl. | 1 |
| 5 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | m | 6,00 |
| 6 | Ugunsdzēsības komplekta umontāža | kpl. | 1 |
|  | Ugunsdzēsības krāns ar stobru un šļūteni L=25m virssienas skapī, ar automātikas pogu el. aizbīdņa atvēršanai | kpl. | 1 |
|  | Pārnēsājamais pulvera ugunsdzēsības aparāts 4kg | gab. | 2 |
| 7 | Pievienojums esošam stāvvadam | vieta | 1 |
|  | Pievienojuma materiāli | kpl. | 1 |
| 8 | Ūdens apgādes sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kpl. | 1 |
| 9 | Santehniskie palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 10 | Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas | % |  |
| 1-6 | Ugunsdzēsības ūdensvads U2 | kopā: | 6,00 |
|  | Tāme Nr. | 1-7 |  |
|  |  | Tāmes izmaksas Ls |  |
| 1-7 | Sadzīves kanalizācija K1 |  |  |
| 1 | Santehnisko ierīču montāža | kpl. | 2 |
|  | Keramikas sēdpods ar zemo skalojamo kasti, slīpo izlaidi, lokano pievadšļūteni un savienojošo veidgabalu | kpl. | 1 |
|  | Tas pats, ar invalīdu aprīkojumu | kpl. |  |
|  | Keramikas roku mazgātne ar plastmasas pudeļsifonu, kronšteiniem un maisītāju | kpl. | 1 |
|  | Tas pats, ar invalīdu aprīkojumu | kpl. |  |
|  | Trauku mazgātne nerūsējoša tērauda, ar plastmasas cauruļveida sifonu, kronšteiniem un maisītāju | kpl. |  |
|  | Urināls ar sifonu un skalojamo krānu | kpl. |  |
| 2 | Cauruļvadu turētāju montāža | gb. | 3 |
|  | Cauruļvadu turētāji | gb. | 3 |
| 3 | Cauruļvadu montāža | m | 6,00 |
|  | Plastmasas iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar veidgabaliem un stiprinājumiem (piem. Uponor HTP) | m | 2,00 |
|  | Plastmasas iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar veidgabaliem un stiprinājumiem (piem. Uponor HTP) | m | 4,00 |
| 4 | Cauruļvadu fasondaļas | kpl. | 1 |
| 5 | Pievienojums esošam stāvvadam | vieta | 4 |
| 6 | Fasondaļu likšana |  | 8 |
|  | Revīzija stāvvadam | gab. | 4 |
|  | Ugunsdrošibas manžetes (starpstāvu pārsegumiem) | gab. | 4 |
| 7 | Santehniskie palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 8 | Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas | % |  |
| 1-7 | Sadzīves kanalizācija K1 | kopā: | 6,00 |

ELEKTRO

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vien | Apjomi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Tāme Nr. | 1-8 |  |
|  | Tāme sastādīta 20____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas specifikācijām. |
| 1-8 | Elektroapgāde, iekšējie tīkli |  |  |
| 1 | Esošās elektroapgādes sistēmas demontāža | kpl. |  |
|  | Sadales |  |  |
| 1 | Z/apm sadale ar 100A ievadslēdzi, ar 4x1B10A, 10x1B16A, 2x3B20A,1x3C32A,1x3B40A automātslēdžiem 36 moduļi S-3/1 | kpl. |  |
| 2 | Z/apm sadale ar 80A ievadslēdzi, ar 1x1B2A, 4x1B10A, 10x1B16A,1x3B20A automātslēdžiem 24 moduļi S-3/2 | kpl. |  |
| 3 | Z/apm sadale ar 80A ievadslēdzi, ar 1x1B2A, 5x1B10A, 7x1B16A,1x3B25A automātslēdžiem 24 moduļi S-4/1 | kpl. |  |
| 4 | Z/apm sadale ar 63A ievadslēdzi, ar 6x1B10A, 5x1B16A 24 moduļi S-4/2 | kpl. | 1 |
| 5 | V/apm sadale ar 40A ievadslēdzi, ar 1x1B6A, 1x1B10A, 1x3C25A,IP65 12 moduļi S-5 | kpl. | 1 |
|  | Instalācijas kabeļi |  |  |
| 6 | Kabelis NYY 5x16 | m | 38,00 |
| 7 | Kabelis NYY 5x10 | m | 16,00 |
| 8 | Kabelis NYY 5x6 | m | 18,00 |
| 9 | Kabelis NYY 5x4 | m | 48,00 |
| 10 | Kabelis MMJ 5x2,5 | m | 8,00 |
| 11 | Kabelis MMJ 3x2,5 | m | 634,00 |
| 12 | Kabelis MMJ 3x1,5 | m | 60,00 |
| 13 | Kabelis metāla konstrukciju zemēšanai Cu 1x6 | m | 56,00 |
|  | Instalācijas materiāli |  |  |
| 14 | Z/apm rozete ar zemējošu kontaktu 230 V 16 A IP 20 | gab. | 108 |
| 15 | Z/apm rozete ar zemējošu kontaktu 230 A 16 A IP 44 | gab. | 6 |
| 16 | V/apm rozete ar zemējošu kontaktu 230 V 16 A IP 44 | gab. | 1 |
| 17 | Rozete ar zemējošu kontaktu 400 V 20 A IP 20 | gab. | 1 |
| 18 | Rozešu rāmis vienvietīgs | gab. | 12 |
| 19 | Rozešu rāmis divvietīgs | gab. | 34,0 |
| 20 | Rozešu rāmis trīsvietīgs | gab. | 9 |
| 21 | Rozešu rāmis četrvietīgs | gab. | 1 |
| 22 | Z/apm slēdzis ar indikatoru 230 V 10 A | gab. | 2 |
| 23 | Kabeļu gala apdare 4-16mm2 EPKT 0015 | gab. | 6 |
| 24 | Gala apdares kabeļkurpes, 10-50mm2 SAL 1.27 | gab. | 12 |
| 25 | Kabeļkāpnes komplektā ar stiprinājumiem KS 20X200 | m | 50,40 |
| 26 | Nozarkārba | gab. | 48 |
| 27 | Lokana plastmasas caurule Ø 32 mm | m | 52,00 |
| 28 | Lokana plastmasas caurule Ø 25 mm | m | 480,00 |
| 29 | Montāžas metālizstrādājumi | kg | 120,00 |
|  | Apgaismojuma tīkls |  |  |
|  | Iekšējais gaismekļi un spuldzes |  |  |
| 1 | Trilux Valuco D 254E, pie virsmas stiprināms gaismeklis 3x54 W/830 | gab. | 14 |
| 2 | Trilux Valuco D 254E, piekārts gaismeklis 3x54 W/830 | gab. | 2 |
| 3 | Trilux Solis M84 MSS 2TCL55E, pie virsmas stiprināms gaismeklis 3x55 W/830 | gab. | 25 |
| 4 | Tas pats ar 1h akkumulatoru 2x55 W/830 | gab. | 2 |
| 5 | Trilux Polaron WD2 2TR40E, pie virsmas stiprināms gaismeklis 2x40 W/830 | gab. | 14 |
| 6 | Tas pats ar 1h akkumulatoru 2x40 W/830 | gab. | 4 |
| 7 | Trilux Polaron WD2 2TR40+C1E, pie virsmas stiprināms gaismeklis 2x40 W/830 | gab. | 8 |
| 8 | Tas pats ar 1h akkumulatoru 2x40 W/830 | gab. | 2 |
| 9 | Trilux Ambiella CH HR 2TCD26+DA-TM COMP, iebūvēts gaismeklis 2x26 W | gab. | 4 |
| 10 | Trilux Ambiella CH HR 2TCD18+DA-TM COMP, iebūvēts gaismeklis 2x18 W | gab. | 1 |
| 11 | Trilux ARAGON 136, pie virsmas stiprināms gaismeklis 1x36 W/830 | gab. | 2 |
| 12 | Trilux ARAGON 236, pie virsmas stiprināms gaismeklis 2x36 W/830 | gab. | 1 |
| 13 | Trilux ARAGON 258, pie virsmas stiprināms gaismeklis 2x58 W/830 | gab. | 4 |
| 14 | Pie sienas stiprin. gaism. 100 W | gab. | 1 |
| 15 | Trilux 6052UV/TCT 42E Dialog 2x42, pie sienas stiprināms 2x42 W | gab. | 5 |
| 16 | Lustras klemkārba | gab. | 3 |
| 17 | Gaismeklis ''Izeja'' ar 1h akkumulātoru ar gaismas diodi, pie sienas 9 W | gab. | 5 |
| 18 | Gaismeklis ''Izeja'' ar 1h akkumulātoru ar gaismas diodi, pie griestiem 9 W | gab. | 1 |
| 19 | Z/apm slēdzis vientaustiņa, IP20 230 V 10 A | gab. | 3 |
| 20 | Z/apm slēdzis divtaustiņu, IP20 230 V 10 A | gab. | 15 |
| 21 | V/apm slēdzis vientaustiņa, IP44 230 A 10 A | gab. | 1 |
| 22 | Infrasarkanais kustības sensors, stiprināms pie griestiem, IP44 | gab. | 2 |
|  | Apgaismojuma tīklu kabeļi |  |  |
| 23 | Vara kabelis MMJ 3x1,5 | m | 694,00 |
| 24 | Vara kabelis MMJ 4x1,5 | m | 274,00 |
| 25 | Vara kabelis MMJ 5x1,5 | m | 74,00 |
|  | Instalācijas materiāli |  |  |
| 26 | Nozarkārba | gab. | 30 |
| 27 | Plastmasas caurule Ø 20 mm | m | 600,00 |
| 28 | Montāžas metālizstrādājumi | kg | 200,00 |
| 29 | Elektro apgādes sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kpl. | 1 |
| 30 | Elektrotehniskie palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 31 | Materiālu transports % no materiālu tiešo izmaksu summas | % |  |
| 1-8 | Elektroapgāde, iekšējie tīkli | kopā: | 1920,00 |

UAS

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vien | Apjomi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Tāme Nr. | 1-9 |  |
| 1-9 | UAS sistēmas montāža |  |  |
| 1 | Ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelis J424-8 | kpl. | 1 |
| 2 | Zonu paplašinātājs J400EXP | gb. | 1 |
|  | LCD modulis J400LCD |  | 1 |
| 3 | Ugunsgrēka dumu detektors ECO 1003/1000B | kpl. | 18 |
| 4 | Ugunsgrēka termiskais detektors ECO1005/1000B | gb. | 2 |
| 5 | Ugunsgrēka signalizācijas poga FP3/RD | gb. | 2 |
| 6 | Akumulatora baterija, 12V, 7,5Ah | gb. | 1 |
| 7 | Sirēna HC 624 | gb. | 1 |
| 8 | Relejs (24V, kontaktu U=220V) | gb. | 1 |
| 9 | Iznesams indikators | gb. | 1 |
| 10 | Kabelis N2XH FE 180/E30, 3x1,5mm2 | m | 60,00 |
| 11 | Signalizācijas kabelis JE-H(st)H -FE180/E301X2X0,8 | m | 540,00 |
| 12 | Signalizācijas kabelis CQR 4x0,22 | m | 4,00 |
| 13 | PVC caurule cieta, d=50 mm | m | 8,00 |
| 14 | PVC caurule cieta, d=16 mm | m | 440,00 |
| 15 | Instalācijas materiāli | kpl. | 0,40 |
| 16 | Ugunsdrošības sistēmas pārbaude, regulēšana un pirmsekspluatācijas darbības nodrošināšana | kpl. | 1 |

3. Pretendentam ir jābūt pieredzei iepriekšējos 3 (trijos) gados (2009., 2010., 2011. un 2012.), veicot būvuzraudzību vismaz 2 sabiedrisko ēku objektos, kas ir valsts arhitektūras pieminekļi. Piestādīt Pretendenta būvuzraudzības pieredzi apliecinošu objektu sarakstu.