| Pasūtītājs: Latviešu kultūras centrs, reģ. Nr.90000077556 |  |
| --- | --- |
| Darbu apjomu saraksts Nr.1 |
| Vispārējie celtniecības un iekšējie specializētie darbi |
| (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |
| Būves nosaukums: Vienības nams - Latviešu kultūras centrs |
| Objekta nosaukums: Priekštelpa (Nr.5 plānā) |
| Objekta adrese: Rīgas ielā 22a, Daugavpilī |
| Nr. p.k. | Darba | Mēr- vienība | Daudzums |
|  | nosaukums |  |  |
|  | Sienas |  |  |
| 1 | Sienu virsmu vecā krāsojuma un apdares nomazgāšana un noņemšana | m2 | 78,76 |
| 2 | Sienu gruntēšana | m2 | 78,76 |
| 3 | Sienu apmešana | m2 | 78,76 |
| 4 | Sienu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 78,76 |
| 5 | Sienu krāsošana | m2 | 78,76 |
|  | Grīdas |  |  |
| 1 | Grīdas seguma demontāža | m2 | 37,20 |
| 2 | Grīdu koka gulšņu ierīkošana uz pārseguma | m2 | 37,20 |
| 3 | Siltuma izolācijas ieklāšana, b=50mm | m2 | 37,20 |
| 4 | "Durelis" loksnes montāža | m2 | 37,20 |
| 5 | Parketa grīdas seguma izbūve | m2 | 37,20 |
| 6 | Parketa ēvelēšana, lakošana | m2 | 37,20 |
| 7 | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 17,40 |
| 8 | Grīdlīstes krāsošana | m | 17,40 |
| 9 | Sliekšņu uzstādīšana | m | 8,00 |
|  | Griesti |  |  |
| 1 | Griestu virsmu vecā krāsojuma apdares nomazgāšana un noņemšana | m2 | 37,20 |
| 2 | Griestu gruntēšana | m2 | 37,20 |
| 3 | Griestu apmešana | m2 | 37,20 |
| 4 | Griestu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 37,20 |
| 5 | Griestu krāsošana | m2 | 37,20 |
|  | Ailas |  |  |
| 1 | Durvju bloku RD-1 restaurācija, krāsošana | gb | 1,00 |
| 2 | Durvju bloku RD-2 restaurācija, krāsošana | gb | 1,00 |
| 3 | Durvju bloku RD-3 restaurācija, krāsošana | gb | 1,00 |
| 4 | Durvju bloku RD-4 restaurācija, krāsošana | gb | 1,00 |
| 5 | Furnitūras nomaiņa | kpl | 4 |
|  | Elektromontāžas darbi |  |  |
| 1 | Z/apm sadale ar 100A ievadslēdzi, ar 4x1B10A, 10x1B16A, 2x3B20A,1x3C32A,1x3B40A automātslēdžiem 36 moduļi S-3/1 | kpl. | 1 |
| 2 | Z/apm rozete ar zemējošu kontaktu 230 V 16 A IP 20 | gb | 9 |
| 3 | Z/apm slēdzis vientaustiņa, IP20 230 V 10 A | gb | 1 |
| 4 | Z/apm slēdzis divtaustiņu, IP20 230 V 10 A | gb | 1 |
| 5 | 1-v montāžas kārba | gb | 11 |
| 6 | Savienošanas kārba | gb | 4 |
| 7 | Lustra (no pasūtītājas puses) | gb | 1 |
| 8 | Bra (no pasūtītājas puses) | gb | 5 |
| 9 | Evakuācijas apgaismes ķermenis gaidošā režimā ar 1st. autonomās barības uzturēšanu "IZEJA" | gb | 2 |
| 10 | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-5x16 | m | 16,00 |
| 11 | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-5x4.0 | m | 45,00 |
| 12 | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-3x1.5 | m | 350,00 |
| 13 | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-4x1.5 | m | 15,00 |
| 14 | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-3x2.5 | m | 250,00 |
| 15 | Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai | kpl | 1 |
| 16 | Aizsargcaurule gofrēta D16 | m | 200,00 |
| 17 | Aizsargcaurule gofrēta D25 | m | 80,00 |
| 18 | Demontāža | kpl | 1 |
| 19 | Caurumu izsišana, zobrievijuma | kpl | 1 |
| 20 | Izolācijas elektriskie mērījumi, izpilddokumentācija | kpl | 1 |
|  | Ugunsdzēsības automātikas sistēmas |  |  |
| 1 | Dūmu detektora demontāža | gb | 1 |
| 2 | Esoša dūmu detektora montāža | gb | 1 |
| 3 | Skaļruņa "Bosch" montaža | gb | 1 |
| 4 | Zobrievojums | m | 25,00 |
| 5 | Kabelis KLM 1x2x0,8 | m | 20,00 |
| 6 | Kabelis EUROSAFE 2x0,2 mm | m | 20,00 |
| 7 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1 |
|  | Būvgružu utilizācija |  |  |
| 1 | Būvgružu novākšana un utilizācija | m3 | 2,00 |