| Pasūtītājs: Latviešu kultūras centrs, reģ. Nr.90000077556 |  |
| --- | --- |
| Darbu apjomu saraksts Nr.7 |
| Vispārējie celtniecības un iekšējie specializētie darbi |
| (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |
| Būves nosaukums: Vienības nams - Latviešu kultūras centrs |
| Objekta nosaukums: Daugavpils teātris. Telpu remonts (Kostīmu noliktava - 2.stāvs; mārketings - 3.stāvs) |
| Objekta adrese: Rīgas ielā 22a, Daugavpilī |
| Nr. p.k. | Darba | Mēr- vienība | Daudzums |
|  | nosaukums |  |  |
|  | Kostīmu noliktava, 2.stāvs |  |  |
| 1 | Grīdas pamatojuma kārtas nojaukšana | m² | 39,78 |
| 2 | Esošo starpsienu demontāža | m² | 14.79 |
| 3 | Esošo logu demontāža | gb | 3,00 |
| 4 | Esošo durvju demontāža | gb | 2,00 |
|  | Grīdas |  |  |
| 5 | Grīdas izlīdzināšana ar finieri | m² | 39,78 |
|  | finieris 21mm | m² | 41,77 |
| 6 | Linoleja segums | m² | 39,78 |
|  | Linolejs | m² | 42,96 |
|  | Linoleja līme | kg | 19,89 |
| 7 | Grīdlīstes | kpl | 1,00 |
| 8 | Alumīnija sliekšņi | gb | 2,00 |
|  | Apdares darbi |  |  |
| 9 | Sienu apmetums b=15 mm | m² | 73,66 |
|  | grunts | kg | 18,415 |
|  | apmetuma java | m3 | 2,21 |
| 10 | Virsmu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 73,66 |
|  | grunts "Tifgrunts" vai analogs | kg | 14,732 |
|  | špaktele "Vetonit" | kg | 162,05 |
|  | smilšpapīrs | m2 | 3,68 |
| 11 | Sienas virsmu krāsošana ar krāsu | m2 | 73,66 |
|  | krāsa+grunts | l | 25,78 |
| 12 | Piekārto griestu no reģipša uz metāla karkasa montāža | m2 | 39,78 |
|  | reģipsis GKB | m2 | 42,17 |
|  | m/karkass | m2 | 41,77 |
|  | skrūves | gb | 994,5 |
|  | špaktele "Uniflot" | kg | 19,89 |
|  | šuvju lente | m | 59,67 |
|  | amortizējoša lente | m | 41,77 |
| 13 | Griestu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 39,78 |
|  | grunts | kg | 9,945 |
|  | špaktele "Vetonit" | kg | 63,65 |
|  | smilšpapīrs | m2 | 1,99 |
| 14 | Griestu krāsošana ar emulsijas krāsu | m2 | 39,78 |
|  | krāsa+grunts | l | 13,92 |
| 15 | Sienu no reģipša uz metāla karkasa montāža | m2 | 14,79 |
|  | reģipsis GKB | m2 | 31,35 |
|  | m/karkass | m2 | 15,53 |
|  | skrūves | gb | 369,75 |
|  | špaktele "Uniflot" | kg | 7,4 |
|  | šuvju lente | m | 22,19 |
|  | amortizējoša lente | m | 15,53 |
|  | siltumizolācija | m2 | 15,68 |
| 16 | Sienu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 14,79 |
|  | grunts | kg | 3,6975 |
|  | špaktele "Vetonit" | kg | 23,66 |
|  | smilšpapīrs | m2 | 0,74 |
| 17 | Sienu krāsošana ar emulsijas krāsu | m2 | 14,79 |
|  | ū/emulsijas krāsa | l | 5,18 |
| 18 | Logu montāža | gb | 3,00 |
|  | koka pakešu logi | gb | 3,00 |
| 19 | Iekšdurvju montāža | gb | 1,00 |
|  | iekšdurvis | gb | 1,00 |
| 20 | Izlietnes ierīkošana un santehnikas pieslēgšana | kpl. | 1 |
|  | Elektromontāžas darbi |  |  |
| 21 | Elektroinstalācijas darbi | m² | 39,78 |
|  | Apkure (bez katlu iekārtas) |  |  |
| 22 | Apkure | m² | 39,78 |
|  | Vājstrāvas tīkli |  |  |
| 23 | Vājstrāvas tīkli | m² | 39,78 |
| 24 | Būvgružu novākšana un utilizācija | m3 | 0,5 |
|  | Kopā (Kostīmu noliktava, 2.stāvs) |  |  |
|  | Mārketings - 3.stāvs | m² | 39,78 |
| 1 | Grīdas pamatojuma kārtas nojaukšana | m² | 39,78 |
| 2 | Esošo starpsienu demontāža | m² | 22,62 |
| 3 | Esošo logu demontāža | gb | 3,00 |
| 4 | Esošo durvju demontāža | gb | 4,00 |
|  | Grīdas |  |  |
| 5 | Grīdas izlīdzināšana ar finieri | m² | 15,30 |
|  | finieris 21mm | m² | 16,07 |
| 6 | Linoleja segums | m² | 15,30 |
|  | Linolejs | m² | 16,52 |
|  | Linoleja līme | kg | 7,65 |
| 7 | Esošā parketa slīpēšana un lakošana | m² | 24,48 |
| 8 | Grīdlīstes | kpl | 1,00 |
| 9 | Alumīnija sliekšņi | gb | 3,00 |
|  | Apdares darbi |  |  |
| 10 | Sienu apmetums b=15 mm | m² | 73,66 |
|  | grunts | kg | 18,415 |
|  | apmetuma java | m3 | 2,21 |
| 11 | Virsmu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 73,66 |
|  | grunts "Tifgrunts" vai analogs | kg | 14,732 |
|  | špaktele "Vetonit" | kg | 117,86 |
|  | smilšpapīrs | m2 | 3,68 |
| 12 | Sienas virsmu krāsošana ar krāsu | m2 | 73,66 |
|  | krāsa+grunts | l | 25,78 |
| 13 | Piekārto griestu no reģipša uz metāla karkasa montāža | m2 | 39,78 |
|  | reģipsis GKB | m2 | 42,17 |
|  | m/karkass | m2 | 41,77 |
|  | skrūves | gb | 994,5 |
|  | špaktele "Uniflot" | kg | 19,89 |
|  | šuvju lente | m | 59,67 |
|  | amortizējoša lente | m | 41,77 |
| 14 | Griestu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 39,78 |
|  | grunts | kg | 9,945 |
|  | špaktele "Vetonit" | kg | 63,65 |
|  | smilšpapīrs | m2 | 1,99 |
| 15 | Griestu krāsošana ar emulsijas krāsu | m2 | 39,78 |
|  | krāsa+grunts | l | 13,92 |
| 16 | Sienu no reģipša uz metāla karkasa montāža | m2 | 22,68 |
|  | reģipsis GKB | m2 | 48,08 |
|  | m/karkass | m2 | 23,81 |
|  | skrūves | gb | 567 |
|  | špaktele "Uniflot" | kg | 11,34 |
|  | šuvju lente | m | 34,02 |
|  | amortizējoša lente | m | 23,81 |
|  | siltumizolācija | m2 | 24,04 |
| 17 | Sienu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 22,68 |
|  | grunts | kg | 5,67 |
|  | špaktele "Vetonit" | kg | 36,29 |
|  | smilšpapīrs | m2 | 1,13 |
| 18 | Sienu krāsošana ar emulsijas krāsu | m2 | 22,68 |
|  | ū/emulsijas krāsa | l | 7,94 |
| 19 | Logu montāža | gb | 3,00 |
|  | koka pakešu logi | gb | 3,00 |
| 20 | Iekšdurvju montāža | gb | 3,00 |
|  | iekšdurvis | gb | 3,00 |
| 21 | Izlietnes ierīkošana un santehnikas pieslēgšana | kpl. | 1 |
|  | Elektromontāžas darbi |  |  |
| 22 | Elektroinstalācijas darbi | m² | 39,78 |
|  | Apkure (bez katlu iekārtas) |  |  |
| 23 | Apkure | m² | 39,78 |
|  | Vājstrāvas tīkli |  |  |
| 24 | Vājstrāvas tīkli | m² | 39,78 |
| 25 | Būvgružu novākšana un utilizācija | m3 | 0,5 |
|  | Kopā (Mārketings, 3.stāvs) |  |  |